## Slide 1: Arduino

## Slide 2: O que é o Arduino?
"O Arduino é uma plataforma eletronica open-source baseada em hardware e software easy-to-use. As placas Arduino são capases de ler entradas - um sensor de luz, um botão pressionado ou uma mensagem do Twitter, e transformar isso em uma saida, ligar um motor, um LED, ou publicar alguma coisa online. Você pode falar para a placa fazer o que você quiser, enviando ao microcontrolador dela um conjunto de instruções."
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction

## Slide 3: O que iremos aprender hoje?
Void setup e void loop
Tipos de entradas e saidas do Arduino
Operadores de comparação
Funções de condição (if, else, else if, switch)
Funções de loop (while, do while, for)
Funções de tempo (delay e millis)
Serial, pwm, map, entre outros

## Slide 4: Tipos de Arduino

## Slide 5: Projetos
http://www.instructables.com/id/Make-a-Fire-Breathing-Animetronic-Pony-from-FurRea/

## Slide 6: Projetos
http://www.instructables.com/id/Tree-Climbing-Robot/

## Slide 7: Projetos
http://www.instructables.com/id/Arduino-RC-Lawnmower/

## Slide 8: Introduzindo ao Arduino

## Slide 9: void setup () { }
Roda apenas uma vez ao iniciar o arduino.
É aonde se coloca "configurações" no geral, por exemplo configuração das portas, das comunicações e de todo o resto.
E as intruções inciais, por exemplo deixar os LEDs desligados, enviar uma mensagem de inicialização ou printar em uma lcd.

## Slide 10: void loop () { }
Roda em um loop infinito até o arduino ser desligado.
É aonde se coloca os blocos de código referentes a checagem de entradas e a interação com as saidas;
O código no geral, depois da “configuração” é colocado nessa função.

## Slide 11: pinMode (pino, OUTPUT/INPUT);
Configura o pino como sendo de entrada (INPUT) ou saida (OUTPUT).
Não é necessário usar esse commando se só for usar o pino para analogRead e analogWrite.

## Slide 12: digitalWrite (pino, HIGH/LOW);
Configura o estado lógico da porta, como ligado (HIGH) ou desligado (LOW);
Necessita que o pino seja configurado como saída (“OUTPUT”) primeiro, pinMode(pino, OUTPUT);

## Slide 13: delay(milisegundos);
Espera (“Pausa”) por x milisegundos antes de executar o comando seguinte.

## Slide 14: Blink
Guia “Arquivo” -> “Exemplos” -> “01.Basics” -> “Blink”

## Slide 15: Tipos de variáveis
int -> números inteiros (entre -32.768 e 32.767)
unsigned int -> números inteiros sem sinal (entre 0 e 65,535)
float -> números reais com 6-7 casas de precisão depois da virgula (entre 3.4028235E+38 e -3.4028235E+38)
double -> números reais com o dobro de precisão do float
char -> um caractere
String -> sequencia de caracteres
Const int -> igual ao #define

## Slide 16: digitalRead (pino);
Lê o valor do pino digital especificado, e retorna ligado (HIGH) ou desligado (LOW).
Precisa declarar o pino como entrada (“INPUT”), pinMode(pino, INPUT);

## Slide 17: Operadores Booleanos
|| - Operador “ou” (“Or”)
&& - Operador “e” (“And”)
! - Operador “não” (“Not”)

## Slide 18: Prática
Crie um programa que faça os leds vermelho e amarelo alterarem de estado (um ligado e o outro desligado), como o blink.
Exemplo:
LED vermelho Ligado e LED amarelo Desligado
Espera
LED vermelho Desligado e LED amarelo Ligado
Espera
Led Amarelo - D7
Led Vermelho - D6

## Slide 19: Blink Alterado

## Slide 20: Operadores de comparação
x é igual a y: x == y
x é diferente de y: x != y
x é menor que y: x < y
x é maior que y: x > y
x é menor ou igual a y: x <= y
x é maior ou igual a y: x >= y

## Slide 21: if (condição) { }
Executa os códigos dentro dele caso a condição seja verdadeira.

## Slide 22: If (condição) {} else {}
Caso a condição do if não seja satisfeita, o bloco de comando do “else” é excutado;
Há o “else if () {}”, que é igual ao “else” mas com uma condição;
If (condição1) {
} else if (condição2) {
} else {
}

## Slide 23: while(condição) { }
Roda o bloco de códigos dentro dele, em um loop até que a condição dentro dele seja falsa;
do {
} while (condição);

## Slide 24: Prática
Crie um programa que faça os leds vermelho e amarelo alterarem de estado (um ligado e o outro desligado), quando o botão for pressionado.
Exemplo:
Caso botão pressionado, então
  Troca os estados dos leds
Led Amarelo - D7
Led Vermelho - D6
Botão – D2

## Slide 25: Botão
Encontre o erro

## Slide 26: Botão
Erro corrigido

## Slide 27: Serial.begin(velocidade);
Inicia a comunicação serial, a velocidade especificada em bits por segundo;
Velocidades suportadas para comunicação com o computador: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 e 115200;
Velocidade padrão: 9600.

## Slide 28: Serial.print (valor);
Envia via serial o valor especificado;
pode ser utilizado "Serial.println (valor);", para que após enviar o valor por serial, envie também uma quebra de linha "\n".

## Slide 29: analogRead(pino);
Pode ser utilizado apenas nos pinos analógicos, (A0 até A5 no Arduino Uno);
Retorna um int com o valor entre 0 (0v) e 1023 (5V);

## Slide 30: map
map (valor, minAnterior, maxAnterior, minAtual, maxAtual);
Retorna o valor convertido.

## Slide 31: Prática
Crie um programa que imprima via serial os valores lidos pelo potenciômetro, como no slide seguinte.
Dica: Para juntar o texto com o valor lido, declare uma variavel string com o texto e use o “+=“ para concatenar o valor.
Ou printe o texto e depois printe o valor seguido de uma quebra de linha
Potenciômetro – A1

## Slide 32: Serial

## Slide 33: Serial

## Slide 34: Prática
Crie um programa que imprima via serial os valores lidos pelo potenciômetro, como no slide seguinte.
Potenciômetro – A1

## Slide 35: Serial

## Slide 36: Serial

## Slide 37: for (inicialização; condição; incremento) { }
Serve para rodar uma sequencia de códigos por uma quantidade de vezes finitas e determinadas;

## Slide 38: Prática
Criar um programa que leia a tensão (voltagem) do potenciômetro, e printe o retorno do analogRead via serial.

## Slide 39: analogRead

## Slide 40: Prática
Criar um programa que leia a tensão (voltagem) do potenciômetro, e printe a saida (em volts) via serial.

## Slide 41: analogRead

## Slide 42: analogRead(pin)
Faz a leitura de uma porta analógica do Arduino
Funciona apenas com os pinos analógicos, pois eles tem um conversor analógico digital
O retorno da função é um int, entre 0 (0v) e 1023 (5v)
Não precisa usar o pinMode

## Slide 43: PWM - Pulse Width Modulation
Modulação por Largura de pulso
Frenquência aproximada de: 490 Hz.
Notes: Hz, ciclos por segundos

## Slide 44: analogWrite(pin, valor)
Escreve uma tensão “analógica” em um pino especifico usando o PWM
O valor pode ser entre 0 (sempre desligado) e 255 (sempre ligado), a saida no pino do Arduino é 0 (0v) e 255 (5v).
Não precisa usar o pinMode

## Slide 45: analogWrite

## Slide 46: AttachInterrupt
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pino), função, modo);
Modos:
    LOW para ativar sempre que o pino estiver desligado
    CHANGE para ativar sempre que o pino mudar de estado
    RISING para ativar sempre que o pino mudar de desligado para ligado
    FALLING para ativar sempre que o pino mudar de ligado para desligado

## Slide 47: AttachInterrupt

## Slide 48: AttachInterrupt

## Slide 49: AttachInterrupt

## Slide 50: Referências:
https://www.arduino.cc/reference/en/